Сравнительное независимое тестирование парапланов класса DHV2. Swing Astral 5 и UP Summit XC. Выборка из статьи в журнале GLEITSCHIRM.

Swing Astral 5

Трудно осознать, но на рынке уже пятая модификация этого пользующегося успехом крыла. После солидного Astral 4 команда Swing решила в его преемнике поработать над летными характеристиками, управлением и получением удовольствия от полета. И Astral 5.24 убедительно показал это при тестировании, проведенном журналом GLEITSCHIRM. Для Тестиваля выбор пал на крыло Astral 5.26, которое по весовой вилке подходит для всех пилотов Тестиваля.

Провозглашенные требования к качеству нового Astral ощущаются уже при виде на материалы. Безоплеточные стропы Liros (DC100) верхнего яруса и сверхтонкие, очень тщательно обработанные свободные концы говорят сами за себя.

Рис. Astral 5: Тщательно отработанные

спортивные свободные концы.

Безоплеточные стропы позволяют, тем не менее, хорошо и их разобрать и визуально проконтролировать. При последующем старте Astral 5 показал, что летные характеристики и легкий старт не противоречат друг другу: крыло хорошо и стабильно выходит над головой пилота! При удлинении 5,7 крыло поразительно просто маневрирует и в сильный ветер. Результат – удивительно хорошее для этого класса поведение при старте.

В воздухе Astral 5 уже с первой секунды полета дарит неповторимое чувство полета, которое дает удачное сочетание усилий на клевантах, маневренности, динамики, характеристик сложений и ответных реакций крыла. В частности, очень радует невысокое усилие управления в сочетании со сверхточной передачей управляющих импульсов. Маневренность высокая, динамика отрабатывается в среднем диапазоне, а также при демпфировании забросов и клевков. Так Astral 5 достаточно хорошо демпфирует турбулентность  и, несмотря на это, явно превосходит своих предшественников по маневренности и управляемости. Очень узкая грань, которую команда Swing точно определила и воплотила.

Все эти качества дали в результате отличное крыло для термических полетов, которое удовлетворяет любым пожеланиям. Точное поведение позволяет отлично подстроиться к силе или характеру термика.

В случае экстренного снижения – крутой спирали, В-свала или сложения ушей Astral 5 обнаруживает большую уравновешенность и отсутствие коварства. Нельзя только не сказать о небольшой слабости – малой эффективности при сложении ушей.

Поздравления команде Swing: Astral 5 – полностью завершенное, отработанное крыло в середине класса DHV 2. Оно подходит как для полетов в домашних термиках, так и для большого спектра маршрутных полетов, будь это небольшие полеты «только для удовольствия» или амбициозные спортивные полеты. В обоих случаях Astral 5 – надежный партнер.

UP Summit XC

В декабре, незадолго до отъезда на Тестиваль, в редакцию GLEITSCHIRM пришло сообщение о новом маршрутном крыле от UP. Нам удалось ненадолго получить экземпляр этой новой 2-ки…

Уже первый взгляд на безоплеточные спортивные стропы (Liros Dyneema) верхнего и среднего ярусов, а также на узкие, чисто обработанные спортивные свободные концы позволил увидеть уровень претензий нового крыла Summit. В конструкции свободных концов есть еще кое что: пропускные мальи для самых наружных строп А-ряда и три ролика между концами А и В рядов, обеспечивающие специальное распределение усилий в системе ускорителя. Улавливающая система на всех тормозных стропах уже стандарт для всех крыльев UP.

Максимально высокое качество работы видно и по наличию дополнительных оплеток на петлях строп для защиты точек контакта строп с мальями и строп отдельных ярусов.

Описанные выше свободные концы и тонкие спортивные стропы в двух ярусах требуют несколько большего внимания при разборке строп. Но поведение крыла на старте хорошее, хотя при плохих условиях (ветер в спину, плоский рельеф) для выхода над пилотом требуется внимание и постоянное управление (как на SOL Synergy 3).

Рис. Дополнительная оплетка петель строп для

защиты в чувствительных зонах контактов

При сильном ветре крыло с удлинением около 6 также требует большей работы, чем обычные аппараты с гораздо меньшим удлинением.

Когда на старте в южно-испанском Отиваре первый тест пилот команды GLEITSCHIRM поднялся на  Summit XC в воздух, все поразились: что за чудесное, гармоничное крыло!

Большое удлинение, спортивные очертания, обработка, как у крыльев Чемпионата мира, - от этого всего можно было ожидать претенциозного поведения при полете. Но нет: по ощущениям Summit XC хотя и летит на уровне спортивных крыльев, но поразительно прост в управлении при турбулентности и потому не намного отличается от других тест-кандидатов, сосредоточившихся в середине класса 2.

Большое преимущество Summit XC проявилось в слаботермичные дни на юге Испании: новое спортивное крыло UP показало отличные подъемные характеристики. В чистых плоских спиралях оно находит наилучший подъем и безошибочно идет вверх. Это сочетание максимальных характеристик с хорошими демпфирующими качествами (гашение клевков и забросов) приводит к выводу, что Summit XC ни при каких ситуациях не склонно к агрессивной динамике. Таким образом, Summit XC по безопасности не акрокрыло, а бескомпромиссный аппарат, рассчитанный на работу в классе 2. Это подчеркивает и несколько более высокое усилие на клевантах. Но если к этому привыкнуть, то можно хорошо крутить узкие сильные термики при сильном крене. Так что скучать не придется никогда, потому что на первом плане находятся эффективность крыла и его спортивное управление. Иногда  Summit XC работает немного с запаздыванием, если при давлении на клеванту захочется быстро перейти к более узкой спирали.

Резюме: Предельно спокойные полет и демпфирование в крыле с задатками высокой спортивности. Простое для удлинения 6 поведение в полете. Суперподъемные характеристики. Никакой акродинамики, но оптимальное управление в спиралях в сочетании с несколько более высоким усилием на клевантах… Все это обеспечивает интересное сочетание, которого нет ни в одном крыле этого класса!

В режимах быстрого снижения радует сбалансированная и контролируемая крутая спираль. В-свал требует большего усилия и менее эффективен. Как и у некоторых других кандидатов тестирования уши Summit XC сами не раскрываются, что в этом классе мы расцениваем как преимущество, а не как недостаток.

Summit XC – отличное маршрутное и спортивное крыло. Красивые очертания и тонкое ощущение крыла появляются уже в коротких полетах в домашних термиках., а по-настоящему свою силу на самом высоком уровне Summit XC проявляет в маршрутном полете. Те, кто перейдут на него из класса 2-3 или из открытого класса, получат надежную и простую двойку, но им не нужно будет отказываться от привычки тонкого управления класса High End.

Рис. Спортивные стропы в сравнении: Addict 2 (вверху),

Astal 5 (посередине), UP Summit XC (внизу)

Summit XC Технические данные (данные производителя)

| Размер | S* | SM* | M | L* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь в разложенном виде [м²] | 26,0 | 27,7 | 29,0 | 31,8 |
| Площадь в проекции [м²] | 21,8 | 23,2 | 24,5 | 26,7 |
| Размах в разложенном виде [м²] | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,7 |
| Размах в проекции [м²] | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,5 |
| Удлинение в разложенном виде | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| Удлинение в проекции | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Число нервюр | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Число несущих нервюр | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Число секций | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Общ. длина строп, вкл клеванты [м] | 375,1 | 386,5 | 397,0 | 414,4 |
| Диаметр стром [мм] |  | 0,8 / 0,85 / 1,5 |  |
| Вес крыла [кг] | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,3 |
| Триммерная скорость [км/ч] | ≥ 38 | ≥ 38 | ≥ 38 | ≥ 38 |
| Скорость на акселе [км/ч] | ≥ 52 | ≥ 52 | ≥ 52 | ≥ 52 |
| Категория DHV | 2* | 2* | 2 | 2* |
| Стартовый вес DHV [даН] | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 100-125 |
| Описание |  | Performance Intermediate |  |
| *по сост.на 08.11.2007. Технические данны в процессе доработок может измениться. |

Материал / Сшивка

| Ролики | - Металл х Металл/пластмасса |
| --- | --- |
| Крепление клевант | - Магнитная защелка х Кнопка |
| Ручка клеванты | Петля с очень мягкой планкой ручки |
| Фиксация строп в мальях | х Резиновое кольцо - Пластиковая клипса |
| Швы | - Наружные х Внутренние |
| Вес | 6,45 кг |
| Сшивка концов строп: | Очень тщательная прошивка, частично отрезанные с острым концом, дополнительная оболочка на петлях строп |
| Точки прикрепления строп | Тщательно пришиты на милар с последующим снятием нагрузки |

Пригодность

ОБЗОР